1. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Лучевого сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Лучевое сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Лучевое сельское поселение:

- предусматривает сохранение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития территорий и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически все земли поселения.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

1.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилая зона населенных пунктов п. Луч, п. Мирный, п. Новолабинский, х.Соколихин представлена территориями существующей застройки усадебного типа.

Основную часть территории населенных пунктов составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы различной площади.  Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами. Жилые кварталы застроены в основном одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками.

Населенные пункты малочисленны, большого прироста населения не предвидится, поэтому развитие жилой зоны проектом не предусмотрено. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения.

Планировочная структура определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и местного значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, на территориях населенных пунктов.

1.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

По проекту в период до 2021 года предусмотрена замена жилищного фонда населения ветхих и аварийных домовладений – реновация в пределах существующих земельных участков. Выбытие жилищного фонда определено в объеме 0,24 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Лучевом поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят:

- на период 2011 - 2021 гг. – 2,2 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 2,0 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 4,2 тыс. м2.

В трех населенных пунктах поселения очень низкий современный уровень жилищной обеспеченности, поэтому генеральным планом допускается возможность увеличения емкости существующего жилищного фонда посредством  устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах имеющихся усадебных участков.

Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в размере:

- на период 2011 - 2021 гг. – 1,9 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 2,9 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 4,8 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

- 20,0 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 17,8  м2/чел.;

- 24,9 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет 21,1 м2/чел.

За весь прогнозный период (2011 – 2031 гг.) емкость жилищного фонда в Лучевом поселении планируется увеличить на 54,7 % (8,8 тыс. м2), рост показателя средней жилищной обеспеченности составит 40,7 %.

1.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона населенных пунктов п. Луч, п. Мирный, п. Новолабинский, х.Соколихин существующими и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений объектов культурно-бытового обслуживания. Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах более высокого ранга преимущественно удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания г. Лабинска.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

1.4. Размещение учреждений культурноAбытОвого наܷОачения

Генерал繈ным планоᐼ предусиатѠивается дальнейшее разӏитие и̠совершенствование структуРы обслуживания поселения.

Совершенствование системы культурно-бытового обслужлваѝия населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышен愸е уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интѳрнет-клуб, видеотека

сп萵циализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной ш尺онңмики из других сфер рыночногԾ кľмплᐵкса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум нҾрмативного уровня ﰾбеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В поселении предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах более высокого ранга преимущественно удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания г. Лабинска. Поэтому развитие общественно-деловой зоны поселков проектом не предусмотрено.

1.5. Производственная зона

Производственная зона в границах населенных пунктов отсутствует.

На территории сельского поселения вне границ населенного пункта расположены предприятия агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, птицеводческие предприятия, предприятия переработки.

Генеральным планом предусмотрено сохранение производственных территорий и дальнейшее их использование по прямому назначению. Кроме того в западной части поселения, между автодорога федерального значения Подъезд к г. Майкопу от М29 «Кавказ» и территорией города Лабинска, предусмотрено развитие мощной производственной зоны.

1.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует только автомобильный транспорт.

К зоне автомобильного транспорта в Лучевом сельском поселении относятся территории автомобильных дорог федерального значения Подъезд к г. Майкопу от М29 «Кавказ», автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения г.Усть-Лабинск - Лабинск - ст.Упорная, г.Лабинск – п. Луч, подъезд к х. Северный.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Населенные пункты, расположенные в восточной части поселения, сообщаются с центром поселения по автомобильным дорогам местного значения.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Лучевого сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

1.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения в населенных пунктах Лучевого сельского поселения представлена в основном небольшими участками зеленых насаждений при доме культуры и плоскостными спортивными сооружениями.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

1.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

- водоохранная зона –р.  Кукса - 100м , р. Грязнуха - 100 м. и р. Чамлык - 200 м.

Водоохранная зона большого количества мелких водотоков – балок и озер, которые не имеют названия, проектом отображены в соответствии с Водным кодексом РФ.

На территории Лучевого сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Лабинского района расположены 49 памятников археологии.

В настоящее время на территории Лучевого сельского поселения располагается 1 объект культурного наследия, который включен в государственный список памятников истории и культуры и охраняется государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

1.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Лучевого сельского поселения расположены одно кладбище в х. Соколихин. Действующее  кладбище расположено на нормативном расстоянии от жилой застройки и проектом сохраняется на расчетный срок.

Проектом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с сортировкой и последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне.

Согласно муниципальной целевой программе «Безопасная эксплуатация свалок твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Лабинский район на 2008-2012 годы» на территории района будет функционировать 3 полигона ТБО, расположенных в населенных пунктах: г.Лабинск, ст. Чамлыкская, ст. Каладжинская и 13 площадок для сбора и временного размещения отходов  в поселениях.

Так твердые бытовые отходы, собранные в сельских поселениях, Владимирское, Лучевое, Чамлыкское будут перемещаться на полигон ТБО в г.Лабинске.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013 годы на полигоне ТБО г. Лабинска предусматривается строительство мусоросортировочной линии.

1.10.  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Лучевого сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Лабинского района расположены 49 памятников археологии.

В настоящее время на территории Лучевого сельского поселения располагается 1 объект культурного наследия, который включен в государственный список памятников истории и культуры и охраняется государством согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

Таблица 1

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х. Соколихин |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг., 1973 г. | х. Соколихин | 2080 | 63 | Р | И | Трасса между х.Соколихиным и х.Новолабинским, на кургане |

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Лучевого  сельского поселения Лабинского района

Таблица 2

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | № кургана в группе | Высота кургана м | Диа-метр кургана м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурного значения | Наименование пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курган | Г.Лабинск, 2 км к востоку-северо-востоку от восточной окраины города 40046,9’ 44036,7’ | 8071 |  | 1 | 35 | 50 | 313-КЗ | Р |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | Г.Лабинск, 1,7 км к юго-востоку от восточной окраины города 40047,9’ 44040,8’ | 8072 | 1 | 1 | 30 | 50 | 313-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 28 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 30 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 32 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | Г.Лабинск, 1,7 км к юго-востоку от восточной окраины города справа по автодороге, 40048,9’ 44041,3’ | 8073 |  | 1 | 42 | 50 | 313-КЗ | Р |  |
|  | Курганная группа (6 насыпей) | Г.Лабинск, 0,9 км к востоку от города40046,2’ 44037,3’ | 8075 | 1 | 3,2 | 52 | 150 | 313-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 28 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 30 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,5 | 42 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 32 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | 44 | 75 |  |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | п. Луч, 2,5 км к северу от поселка, берег пруда, 40050,3’ 44040,0’ | 8184 | 1 | 1 | 17 | 50 | 313-КЗ | Р | АОЗТ«Чамлык» |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 16 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (10 насыпей) | п. Новолабинский, 0,5 км к юго-западу от поселка, 40054,4’ 44040,2’ | 8185 | 1 | 0,8 | 6 | 50 | 313-КЗ | Р | ТОО Агросовхоз Мирный |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,9 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 2,5 | 14 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1,5 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | п. Новолабинский, 0,75 км к западу от поселка, 40054, 44040,4’ | 8186 | 1 | 1,5 | 38 | 75 | 313-КЗ | Р | ТОО Агросовхоз Мирный |
|  |  |  |  | 2 | 1,4 | 36 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,5 | 40 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3 | 48 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 28 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | х. Северный, 3 км к северу от хутора, 40053,9’ 44038,3’ | 8206 |  | 5 | 68 | 150 | 313-КЗ | Р |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи-насыпи не прослеживаются) | г. Лабинск, 2,4 км к западу от города, 0,13 км к юго-западу от МТФ | В | - | - | - | - | 3-р4 | В5 | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  | Курганная группа (7 насыпей) | х. Соколихин, 1,0 км к югу от северной окраины хутора (протяженность 0,5 км) | В | 1 | 1,8 | 16 | 75 | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 20 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 4 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | х. Соколихин, 2,0 км к юго-западу от северной окраины хутора | В |  |  |  |  | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  | Курганная группа (7 насыпей) | п. Новолабинский, 2,4 км к юго-западу от южной окраины поселка (протяженность 0,7 км) | В | 1 | 1 | 6 | 50 | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,9 | 6 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | п. Новолабинский, 1,6 км к югу от южной окраины поселка | В | 1 | 1 | 8 | 50 | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 14 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | п. Новолабинский, 1,2 км к юго-востоку от южной окраины поселка, вдоль автодороги х.Соколихин — п.Новолабинский (протяженность 1,0км) | В | 1 | 0,6 | 6 | 50 | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 18 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 12 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | п. Новолабинский, 2,9 км к юго-западу от северной окраины поселка (протяжен-ность 0,63 км) | В | 1 | 2 | 44 | 75 | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 32 | 50 |  |  |  |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | х. Соколихин, 5,9 км от северной окраины хутора, левый берег р. Грязнуха | В |  | - | - | - | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | п. Мирный, 3,8 км к юго-юго-востоку от северной окраины поселка | В |  | - | - | - | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | п. Мирный, 0,8 км к западу-северо-западу от северной окраины поселка | В |  | - | - | - | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  | Курган | п. Мирный, 2,0 км к западу-юго-западу от северной окраины поселка | В |  | 0,8 | 24 | 50 | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  | Курган | п. Мирный, 2,4 км к северо-западу от северной окраины поселка | В |  | 0,6 | 26 | 50 | 3-р | В | ТОО Агросоюз "Мирный" |
|  | Курган | п. Мирный, 1,3 км к западу-юго-западу от южной окраины поселка, справа от а\д Лабинск-Упорная (на кургане триангуляционный пункт) | В |  | 1 | 38 | 50 | 3-р | В | ЕСПТУ |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | г. Лабинск, 4,8 км к востоку от северной окраины города ,0,4 км к востоку от МТФ | В | 1 | 1,5 | 38 | 75 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 46 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 48 | 75 |  |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | г. Лабинск, 3,6 км к востоку от северной окраины города, 1,0 км к юго-западу от МТФ | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 40 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 48 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 43 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | г. Лабинск, 3,3-3,8 км к северо-востоку от северной окраины города, 0,2 км к западу от МТФ (протяженность 0,8км) | В | 1 | 1 | 36 | 50 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 34 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | г. Лабинск, 3,3 км к северо-северо-востоку от северной окраины города | В |  | 1 | 40 | 50 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | г. Лабинск, 4,1 км к северо-северо-востоку от северной окраины города, 1,6 км к северо-северо-западу от МТФ | В | 1 | 0,9 | 36 | 50 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,8 | 34 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | г. Лабинск, 4,4- 4,8 км к востоку-северо-востоку от северной окраины города, 0,5 км к северу от МТФ | В | 1 | 5 | 60 | 150 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 28 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | г. Лабинск, 6,0 км к востоку-северо-востоку от северной окраины города, 1,6 км к северо-востоку от МТФ | В |  | 1,5 | 50 | 75 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | г. Лабинск, 4,4- 4,6 км к северо-востоку от северной окраины города, 0,6 км к северо-востоку от МТФ | В | 1 | 1,8 | 52 | 75 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 34 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,5 | 48 | 75 |  |  |  |
|  | Поселение | г. Лабинск, 4,5 км к востоку-северо-востоку от северной окраины города, 0,8 км к востоку от МТФ | В |  |  |  | 500 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | г. Лабинск, 6,1 км к северо-востоку от северной окраины города | В | 1 | 3 | 58 | 125 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 42 | 50 |  |  |  |
|  | Курган (не прослежи-вается) | г. Лабинск, 7,7 км к востоку-северо-востоку от северной окраины города, у автодороги г. Лабинск — ст. Чамлыкская | В |  | - | - | - | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | г. Лабинск, 6,9 км к северо-востоку от северной окраины города | В | 1 | 1 | 40 | 50 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 42 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | г. Лабинск, 9,2 км к востоку-северо-востоку от северной окраины города | В |  | 1,8 | 52 | 75 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  | Курган | г. Лабинска, 8,8 км к востоку-северо-востоку от северной окраины города | В |  | 2 | 56 | 75 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | г. Лабинск, 9,2 км к северо-востоку от северной окраины города (протяженность 0,4 км) | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 36 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | г. Лабинск, 7,5 км к северо-северо-востоку от северной окраины города | В | 1 | 0,5 | 24 | 50 | 3-р | В | Лабинский совхоз-техникум |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | п. Прохладный, 3,9 км к востоку от северного угла поселка протяженность 0,8 км | В | 1 | 1,5 | 44 | 75 | 3-р | В | Федеральное Государственное Унитарное предприятие ГППЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 42 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,2 | 36 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 48 | 75 |  |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | п. Прохладный, 2,8 км к востоку от северного угла поселка | В | 1 | 1.2 | 40 | 75 | 3-р | В | Федеральное Государственное Унитарное предприятие ГППЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1,3 | 42 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,2 | 38 | 75 |  |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | г. Лабинск, 2,7-3,8 км к востоку-юго-востоку от города | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 3-р | В | Межхозяйственный комплекс «Лабинское» |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | г. Лабинск, 3,5 км к востоку-юго-востоку от города, к югу от МТФ | В |  | 1 |  | 50 | 3-р | В | Межхозяйственный комплекс «Лабинское» |
|  | Курган | г. Лабинск,1,8 км к юго-востоку от южной окраины города | В |  | 1 | 38 | 50 | 3-р | В | АОЗТ "Предгорье" |
|  | Курган | г. Лабинска, 3,8 км к северо-востоку от восточной окраины города | В |  | 1 | 43 | 50 | 3-р | В | Подхоз «Отважненский» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Чамлыкская, 5,25 км к северо-западу от северной окраины станицы | В | 1 | 1 | 36 | 50 | 3-р | В | АОЗТ «Чамлык» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Лобода, 1,4 км к западу от южной окраины хутора, 0,8 км к западу от ПТФ | В | 1 | 1,5 | 42 | 75 | 3-р | В | АОЗТ «Чамлык» |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | х. Лобода, 0,23 км к юго-юго-западу от северной окраины хутора | В |  | 0,7 | 32 | 50 | 3-р | В | АОЗТ «Чамлык» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | п.Новолабинский, ул.40 лет Победы, №40 44040/ 20//440054/29//8 | В | 1 | 2,5 | 60 | 125 |  | В | ТОО Агросовхоз «Мирный» |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 54 | 75 |  |  |  |
|  | Курган | п.Сокалихин, 1,5км к юго-западу от северной окраины поселка 44038/ 36//4; 40055/38//9 | В |  | 3 | 58 | 125 |  | В | ТОО Агросовхоз «Мирный» |
|  | Курган | х.Луч, 1,8км к северо- востоку от северной окраины хутора 44039/ 46/8 40050/56//2 | В |  | 1,5 | 48 | 75 |  | В |  |

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: р. Кукса – 100 м, р.Грязнуха - 100 м. и р. Чамлык - 200 м.

Водоохранные зоны большого количества мелких водотоков – балок и озер, которые не имеют названия, проектом отображены в соответствии с Водным кодексом РФ.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения зарегистрированы 14 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На каждый источник водоснабжения в соответствии с действующим законодательством должны разрабатываться и утверждаться зоны санитарной охраны.

На последующих стадиях проектирования в соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.